АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  22 июня 2016 года № 185

Об актуализации схемы водоснабжения и

водоотведения Козинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 « О схемах водоснабжения и водоотведения, порядку их разработки и утверждения»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Актуализировать схему водоснабжения и водоотведения Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденную постановлением Администрации Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от26.06.2014 г № 46 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения  Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области», изложив в новой редакции (прилагается).

- Настоящее постановление разместить на  официальном  сайте Администрации  Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления  оставляю  за собой.

Глава муниципального образования

Козинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области                            Н.Д. Макаренков

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СМОЛЕНСКОБЛКОММУНЭНЕРГО»

214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 77а. Тел.: (4812) 31-06-68; факс: (4812) 31-11-69

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Козинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

г. Смоленск, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	7

1.1. Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения	7

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения	11

1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения	15

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения	17

1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения	37

Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения	46

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	53

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	53

3.2 Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	56

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	59

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	59

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	63

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	74

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	74

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	74

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	75

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	75

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	75

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения.	77

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	79

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Проект Генерального плана Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Козинском сельском поселении Смоленского района Смоленской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

## Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

## 1.1. Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения

Козинское сельское поселение – муниципальное образование в составе Смоленского района Смоленской области России. Административный центр – деревня Богородицкое. Общая площадь сельского поселения: 74,21 км2, расположено в восточной части Смоленского района, граничит:

на северо-востоке — с Кардымовским районом;

на востоке и юге — с Пригорским сельским поселением;

на западе — с городом Смоленск;

на севере — с Корохоткинским сельским поселением.

На территории поселения находятся населённые пункты: Богородицкое, Алтуховка, Высокое, Горяны, Козино, Киселевка, Латошино, Мосолова Гора, Митино, Мокрятчино, Новое Синявино, Новосельцы, Онохово, Рогачево, Селифоново, Соколья Гора, Старое Синявино, Столыбино, Тепличный Комбинат №1, Туринщина, Туркомплекс Соколья Гора, Ясная Поляна.

По данным, предоставленным Администрацией Козинского сельского поселения, численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2014 г. составила 3843 человека. Плотность населения составляет 51,8 чел./км2, что является достаточно высоким показателем.

Таблица 1

Краткая характеристика населенных пунктов Козинского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Население |
| --- | --- |
| Богородицкое | Административный центр | 1582 |
| Алтуховка | деревня | 132 |
| Горяны | деревня | 46 |
| Высокое | деревня | 132 |
| Киселевка | деревня | 717 |
| Козино | деревня | 96 |
| Тепличный комбинат №1 | деревня | 117 |
| Селифоново | деревня | 33 |
| Новосельцы | деревня | 324 |
| Туринщина | деревня | 118 |
| Митино | деревня | 88 |
| Мокрятчино | деревня | 39 |
| Латошино | деревня | 16 |
| Туркомплекс Соколья Гора | деревня | 22 |
| Соколья Гора | деревня | 19 |
| Столыбино | деревня | 39 |
| Новое Синявино | деревня | 16 |
| Старое Синявино | деревня | 24 |
| Ясная Поляна | деревня | 117 |
| Рогачево | деревня | 149 |
| Онохово | деревня | 11 |
| Масолова Гора | деревня | 6 |
| Итого | 3843 |

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения на 2028 г обобщены в виде таблицы 2.

Таблица 2

Прогноз численности населения Козинского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Численность населения 2014 г., чел. | Численность населения 2028 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| Козинское сельское поселение | 3843 | 28771 |

Согласно проекту генерального плана, среднегодовая численность населения сельского поселения в 2028 г. составит 28771 человек.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Смоленской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения органы исполнительной и представительной власти.

## 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения

Источниками водоснабжения населения служат, в основном, подземные воды. Воды обладают значительным удельным дебитом, но характеризуются повышенным содержанием железа. Извлечение подземных вод из недр осуществляется скважинами. Крупные предприятия обычно имеют собственные водозаборные скважины. Вода из скважин используется как для хозяйственно-питьевых нужд, так и для производственных целей.

Водоснабжение в Козинском сельском поселении осуществляется в следующих населенных пунктах: Богородицкое, Алтуховка, Высокое, Горяны, Козино, Киселевка, Латошино, Мосолова Гора, Митино, Мокрятчино, Новое Синявино, Новосельцы, Рогачево, Селифоново, Старое Синявино, Столыбино, Тепличный Комбинат №1, Туринщина, Туркомплекс Соколья Гора, Ясная Поляна.

На территории муниципального образования присутствуют следующие водоснабжающие организации (по состоянию на июнь 2016 года): СМУП "Горводоканал",  ООО "Коммунальные системы "Богородицкое".

Централизованное водоснабжение на территории д.Новосельцы, Козинский тепличный комбинат, д.Киселевка осуществляется эксплуатирующей организацией СМУП "Горводоканал".

Также вновь построенные здания, расположенные в д.Алтуховка (ул. 70 лет Победы), запитаны от городского водопровода, а эксплуатирующей организацией является СМУП «Горводоканал».

В перечисленных выше  населенных пунктах СМУП «Горводоканал» является гарантирующим поставщиком  услуг по холодному водоснабжению.

По территории Козинского сельского поселения проходят трубопроводы холодного водоснабжения, находящиеся в хозяйственном ведении СМУП «Горводоканал»:

- водовод Д=600мм, материал сталь, протяженность 600 п.м., правая нитка от Бабье-Горского водозабора;

- водовод Д=600мм, материал сталь, протяженность 420 п.м., левая нитка от Бабье-Горского водозабора;

- водопроводная линия Д=100мм, материал чугун, протяженностью 140 п.м. и 90 п.п. для противопожарного водоснабжения гаражей ГСК «Измеритель-1», проходящая в деревне Новосельцы.

К перечисленным выше населенным пунктам питьевая вода поступает из  городского водопровода согласно приложенной схеме.

В остальных населенных пунктах, входящих в состав Козинского сельского поселения, эксплуатирующей организацией является ООО "Коммунальные системы "Богородицкое" (ранее ООО «Коммунальные системы «Козинское»).

На скважинах (эксплуатирующая организация - ООО "Коммунальные системы "Богородицкое") установлены электронасосы, которые работают периодически от автоматики по давлению воды в сети. Обогрев скважин производится электрообогревателями. От артскважин вода поступает в водовод и в водонапорную башню. От водонапорной башни вода поступает в распределительную сеть для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

По распределительным сетям вода поступает в жилые дома, школу, детский сад и другие объекты социально-культурного быта.

Ниже приведено описание технологического цикла водоснабжения ООО "Коммунальные системы "Богородицкое" (ранее ООО «Коммунальные системы «Козинское»):

Скважины: забор воды осуществляется из 2-х скважин, расположенных в д. Богородицкое.

Скважина № 3769 имеет глубину 150 метров, сдана в эксплуатацию в апреле 2011 года. В артскважину опущены стальные трубы диаметром 76 мм на глубину 70 метров от поверхности земли. Установлен насос ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10 куб.м/час. Работа насоса регулируется вручную, насос работает круглосуточно.

Скважина № 1969, построена в 1969 году, глубина – 132 метра. Трубы – сталь диаметром 76 мм. Установлен насос ЭЦВ 8-25-125, производительностью 25 куб.м/час, мощность 13 кВт. Насос работает круглосуточно, работа насоса регулируется автоматически.

Башни: из скважин вода поступает в две водонапорные башни: К23-К27 1961 года постройки, высота башни 15 м, объем башни 15 м3, диаметр труб 110 мм. К1-К18 1961 года постройки, высота башни 15 м, объем башни 15 м3.

Водопровод: из башен вода поступает самотеком в д. Алтуховка, д. Богородицкое, д. Туринщина. Протяженность водопровода (стальные и полиэтиленовые трубы) составляет 16,4 км.

Подъем воды в месяц в среднем составляет 11,2 тыс.м3.

Эксплуатацию и техническое обслуживание объектов системы водоснабжения Козинского сельского поселения осуществляет ООО "Коммунальные системы "Богородицкое". На обслуживании данной организации в Козинском сельском поселении находятся следующие коммунальные сооружения:

- водопроводные сети;

- артскважины;

- водонапорные башни.

Отдельной проблемой водоснабжения в сельском поселении можно признать разрушение водонапорных башен (по причине их износа). В случае выхода из строя, насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для местного ЖКХ. Восстановление башни – трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена башен на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(5 х 3600 х 3) : 1000 = 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

## 1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения

На территории муниципального образования присутствуют следующие организации, оказывающие услуги по водоотведению (по состоянию на июнь 2016 года): СМУП "Горводоканал",  ООО "Коммунальные системы "Богородицкое".

Централизованное водоотведение на территории д.Новоседьцы, Козинский тепличный комбинат, д.Киселевка осуществляется эксплуатирующей организацией СМУП "Горводоканал".

Также вновь построенные здания, расположенные в д.Алтуховка (ул. 70 лет Победы), подключаются к централизованной системе канализации СМУП «Горводоканал».

В перечисленных выше населенных пунктах стоки поступает в городскую централизованную систему канализации согласно приложенной схеме.

В остальных населенных пунктах, входящих в состав Козинского сельского поселения, эксплуатирующей организацией является ООО "Коммунальные системы "Богородицкое" (ранее ООО «Коммунальные системы «Козинское»).

Централизованная система водоотведения имеется в д. Богородицкое, д. Тепличный комбинат № 1  –эксплуатирующая организация  -"Коммунальные системы "Богородицкое"  .

Отведение сточных вод осуществляется хозяйственно-бытовыми сетями канализации.

Ниже приведено описание технологического цикла водоотведения в д. Богородицкое.

Водоотведение осуществляется от шести пятиэтажных домов и двух домов двухэтажных, медпункта, детского сада, школы, бани, ИП Зайкова, ООО «Богородицкое», ООО «Смоленское».

Протяженность канализационной сети составляет 1,7 км из чугунных и асбестоцементных труб. Канализационные воды от домов и предприятий самотеком поступают на канализационную насосную станцию. На насосной станции установлены два агрегата СД 100/40 «Б» производительностью 100 куб.м/час, мощностью 18,5 кВт, которые включаются вручную и перекачивают канализационную воду на очистные сооружения. Работа насосов длится два часа ежедневно.

На очистных сооружениях канализационные воды поступают в аэротенку. В аэротенку поступает воздух для взбалчивания ила. Воздух качается двумя воздуходувками мощностью 1 кВт каждая. Работают воздуходувки попеременно №1 – 12 часов, № 2 – 11 часов, включаются и выключаются вручную. Из аэротенки вода самотеком поступает в два отстойника, далее самотеком на иловые площадки, с иловых площадок самотеком стекает в реку.

Очистные сооружения в д. Богородицкое работают круглосуточно. Канализационная насосная станция расположена территориально отдельно от очистных сооружений, на расстоянии одного километра и обслуживается персоналом очистных сооружений.

В д. Тепличный комбинат № 1 имеется КНС, которая представляет собой колодец глубиной 3 метра. В колодце установлен насос ГНОМ 40-25, мощностью 5,5 кВт с подачей 40 куб.м/час. В колодец поступают канализационные стоки, которые насосом ГНОМ перекачиваются в центральную городскую канализацию. Насос включается вручную, время работы насоса 4 часа.

## 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения

В настоящее время источником водоснабжения объектов сельского поселения являются местные подземные воды, а также городская система водоснабжения. Регулируемое водоснабжение осуществляется в Козинском сельском поселении  следующими организациями: СМУП «Горводоканал», ООО "Коммунальные системы "Богородицкое" (ранее ООО «Коммунальные системы «Козинское»).

Ниже в таблицах приведены технические показатели ООО «Коммунальные системы «Козинское»  на услуги по водоснабжению на 2013-2014год, а также ООО "Коммунальные системы "Богородицкое" на 2016-2018г, СМУП «Горводоканал» на 2016-2018г .

Таблица 3

Производственная программа ООО «Коммунальные системы «Козинское» в сфере водоснабжения (холодная питьевая вода) на период регулирования с 01.07.2013 по 30.06.2014

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем выработки воды | тыс.м3 | 93,075 |
| 2. | Объем воды полученной со стороны | тыс.м3 | 10,988 |
| 3. | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс.м3 | 0,0 |
| 4. | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м3 | 93,075 |
| 5. | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,00 |
| 6. | Объем потерь | тыс.м3 | 0,00 |
| 7. | Объем воды используемый на нужды предприятия | тыс.м3 | 0,0 |
| 8. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс.м3 | 93,075 |
| 8.1. | населению | тыс.м3 | 84,950 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | тыс.м3 | 3,986 |
| 8.3. | прочим потребителям | тыс.м3 | 4,139 |

Рис. 1. Распределение потребления воды по группам потребителей

Основным потребителем воды является население – 92 %.

| Таблица 4 Объем отпуска питьевой воды по ООО "Коммунальные системы "Богородицкое" (дер. Богородицкое Смоленского района) на регулируемый период с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
| --- |
| №п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Принято Департаментом на 2015 год | На период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента |
| 1. | Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 79,12 | 79,50 | 79.12 | 79,50 | 79.12 | 79,50 | 79,12 |
| 1.1.1. | из подземных истоников | тыс.куб.м | 79,12 | 79,50 | 79,12 | 79,50 | 79,12 | 79,50 | 79,12 |
| 1.1.2. | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.куб.м | 89.55 | 89,93 | 89.55 | 89.93 | 89,55 | 89,93 | 89,55 |
| 2. | Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс.куб.м | 89,55 | 89,93 | 89,55 | 89,93 | 89,55 | 89,93 | 89,55 |
| 2.1.1. | из собственных источников | тыс.куб.м | 79.12 | 79,50 | 79,12 | 79,50 | 79,12 | 79,50 | 79,12 |
| 2.1.2. | от других операторов | тыс.куб.м | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
| 2,2. | Потери воды | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Потребление на собственные нужды | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Объем воды, отущенной из сети | тыс.куб.м | 89,55 | 89,93 | 89,55 | 89,93 | 89,55 | 89,93 | 89,55 |
| 3. | Отпуск питьевой воды | тыс.куб.м | 89,55 | 89,93 | 89,55 | 89,93 | 89,55 | 89,93 | 89,55 |
| 3.1. | на нужды предприятия | тыс.куб.м | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | другим организациям, оказывающим водоснабжение | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | собственным абонентам, всего, в том числе: | тыс.куб.м | 89,55 | 89,93 | 89,55 | 89,93 | 89,55 | 89,93 | 89,55 |
| 3.3.1. | население | тыс.куб.м | 81,95 | 81,86 | 81,95 | 81,86 | 81,95 | 81,86 | 81,95 |
| 3.3.2. | бюджетные потребители | тыс.куб.м | 3.99 | 4,08 | 3,99 | 4,08 | 3,99 | 4,08 | 3,99 |
| 3.3.3. | прочие | тыс.куб.м | 3,61 | 3,98 | 3,61 | 3,98 | 3,61 | 3,98 | 3,61 |
| 4. | Темп изменения потребления воды | % |  |  |  |  |  | 0.4% | 0.0% |

| Таблица 5 Объем отпуска питьевой воды по СМУП "Горводоканал" (г. Смоленск) на регулируемый период с 01.01.2016 по 31.12.2018* |
| --- |
| №п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Принято Департаментом на 2014 год | Принято Департаментом на 2015 год | На период регулирования с 01 01.2016 по 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  | 2016 го | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  |  | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента |
| 1. | Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем воды из источников | тыс.куб.м | 35887.15 | 34063.55 | 34100,00 | 34156,37 | 34100,00 | 34075,40 | 34100.00 | 34060,90 |
| 1.1.1. | из подземных истоников | тыс куб.м | 35887.15 | 34063.55 | 34100,00 | 34156,37 | 34100.00 | 34075,40 | 34100,00 | 34060,90 |
| 1.1.2. | поочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс.куб.м | 12950,20 | 1950,20 | 1950,20 | 1950,20 | 1950,20 | 1950,20 | 1950,20 | 1950,20 |
| 1.3. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб м | 35887,15 | 34063,55 | 34100,00 | 34156,37 | 34100,00 | 34075,40 | 34100,00 | 34060,90 |
| 2. | Тплнспоптиповка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс.куб.м | 36059,24 | 34244,63 | 34355,00 | 34248,67 | 34355,00 | 34167,70 | 34355,00 | 34153,20 |
| 2.1.1. | из собственных источников | тыс.куб м | 35887,15 | 34063,55 | 34100,00 | 34156,37 | 34100,00 | 34075,40 | 34100,00 | 34060,90 |
| 2.1.2. | от других операторов | тыс.куб.м | 172,09 | 181,08 | 255,00 | 92,30 | 255,00 | 92,30 | 255,00 | 92,30 |
| 2.2. | Потери воды | тыс.куб.м | 8331,69 | 7901,28 | 8875,70 | 7901,3 | 8875,70 | 7820,3 | 8875,70 | 7805,8 |
| 2.3. | Потребление на собственные нужды | тыс.куб.м | 746,60 | 855,33 | 1018,60 | 982,8 | 1018,60 | 982,8 | 1018,60 | 982,8 |
| 2.4. | Объем воды, отущенной из сети | тыс.куб.м | 26980,95 | 25488,0 | 24460,70 | 25364,6 | 24460,70 | 25364,6 | 24460,70 | 25364,6 |
| 3. | Отпуск питьевой воды | тыс.куб.м | 26980,95 | 25488,0 | 24460,7 | 25364,6 | 24460,7 | 25364,6 | 24460,7 | 25364,6 |
| 3.1. | на нужды предприятия | тыс. куб м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | другим организациям, оказывающим водоснабжение | тыс.куб.м | 70,12 | 70,11 | 0,00 | 70,114 | 0,00 | 70,114 | 0,00 | 70,114 |
| 3.3. | собственным абонентам, всего, в | тыс.куб.м | 26910,83 | 25417,90 | 24460,70 | 25294,50 | 24460,70 | 25294,50 | 24460,70 | 25294,50 |
| 3.3.1 | население | тыс.куб.м | 20925,03 | 19358,60 | 18444,60 | 19278,40 | 18444,60 | 19278,40 | 18444,60 | 19278,40 |
| 3.3.2. | бюджетные потребители | тыс куб м | 2780,80 | 2768,80 | 2722,50 | 2722,50 | 2722.50 | 2722,50 | 2722,50 | 2722,50 |
| 3 3 3. | прочие | тыс куб м | 3205,00 | 3290.50 | 3293,60 | 3293,60 | 3293,60 | 3293,60 | 3293,60 | 3293.60 |
| 4. | Темп изменения потребления воды | % |  | -5,53% | -4,03% | -0,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

*- Данные по СМУП «Горводоканал» приведены в целом для регулируемой организации, включая как г.Смоленск, так и другие сельские поселения (Козинское сельское поселение).

Основные экономические характеристики предприятия ООО «Коммунальные системы «Козинское»  на 2013-2014г, а также ООО "Коммунальные системы "Богородицкое" на 2016-2018г, СМУП «Горводоканал» на 2016-2018г. представлены в следующих таблицах.

Таблица 6

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на водоснабжение ООО «Коммунальные системы «Козинское» на период регулирования (с 01.07.2013 по 30.06.2014)

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | тыс.руб. | 156,23 |
| 2. | Оплата труда | тыс.руб. | 860,48 |
| 3. | Страховые взносы | тыс.руб. | 259,87 |
| 4. | Аренда | тыс.руб. | 2,91 |
| 5. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс.руб. | 37,23 |
| 6. | Материалы | тыс.руб. | 164,71 |
| 7. | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 56,56 |
| 8. | Покупная вода | тыс.руб. | 193,28 |
| 9. | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 916,93 |
| 10. | Налоги и сборы | тыс.руб. | 35,57 |
| 11. | Себестоимость | тыс.руб. | 2683,77 |
| 12. | Прибыль | тыс.руб. | 0,00 |
| 13. | Выпадающие доходы | тыс.руб. | 0,00 |
| 14. | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 2683,77 |
| 15. | Объем | тыс.м3 | 93,08 |
| 16. | Тариф | руб./куб.м | 28,83 |

Рис. 2  Распределение затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

- Оплата труда – 35 %,

- Общеэксплуатационные расходы – 38 %,

- Страховые взносы – 10 %,

- Электроэнергия – 6 %,

- Материалы – 7 %.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для ООО «Коммунальные системы «Козинское».

| Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается), руб./куб.м. |
| --- | --- |
|  | с 01.07.2013 г. по 30.06.2014 г. |
| Услуги по водоснабжению - население - прочие потребители | 28,83 28,83 |

Обоснование объемов водопотребления Козинским сельским поселением на 2013-2014 год приведено в следующей таблице.

Таблица 7

Расчет объемов водопотребления Козинским сельским поселением

| № п/п | Потребитель и вид расхода | Един. измер. | Водопот-ребление норма расхода, м3 | Кол-во потреби-телей чел/ед | Продол-жительность потребления в году, дн/мес | Потреб-ленное кол-во холодной воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Население: жилые дома с централ. ГВС оборудованные умывальниками, мойками, ваннами и душевыми | 1 чел/месс | 7,6 | 297 | 11,5 | 83650 25958 |
|  | То же без ГВС | 1 чел/мес | 4,408 | 297 | 0,5 | 655 |
|  | Покупка (по договору) д. Тепличный комбинат | мес. | 954 |  | 11 | 10988 10494 |
|  | То же без ГВС | 1 чел/мес | 4,408 | 112 | 1 | 494 |
|  | Жилые дома с водопроводом, с ваннами и водонагревателями |  |  |  |  |  |
|  | Газовыми | 1 чел/мес | 5,776 | 115 | 12 | 7971 |
|  | Электрическими | 1 чел/мес | 4,560 | 41 | 12 | 2244 |
|  | Жилые дома с водопроводом, с газоснабжением | 1 чел/мес | 3,648 | 146 | 12 | 6391 |
|  | То же без ванн | 1 чел/мес | 2,888 | 62 | 12 | 2149 |
|  | Жилые дома с водопроводом | 1 чел/мес | 1,520 | 209 | 12 | 3812 |
|  | Жилые дома при пользовании уличными водоразборными колонками | 1 чел/мес | 0,912 | 117 | 12 | 1280 |
|  | По приборам учета (счетчики) | м3 | 1550 |  | 12 | 18600 |
|  | Скот всего | м3 |  |  |  | 322 |
|  | В том числе: коровы | л/сут | 65 | 12 | 365 | 285 |
|  | Лошади | л/сут | 55 | 1 | 365 | 20 |
|  | Овцы, свиньи, козы | л/сут | 8 | 6 | 365 | 18 |
|  | Бани в личном пользовании | л/чел/нед | 50 | 90 | 52 | 234 |
|  | Полив приусадебных участков | 1м2 | 3 | 11040 | 92 | 3047 |
| 2 | Бюджетные организации ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» ФАП | 1 посещ | 13л | 6250 |  |  |
|  | Богородицкая МСОШ |  | 10л | 184 | 242 | 445 |
|  | Дошкольная группа |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: дети | л/сут | 50 | 85 | 250 | 1063 |
|  | Обслуж. Персонал | л/сут | 7 | 29 | 250 | 51 |
|  | ГВС по счетчику | м3 | 50 |  | 11 | 550 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1663 |
|  | Админ. Козинского с/п | л/сут | 7 | 9 | 250 | 16 |
|  | Первичный воинский учет | л/сут | 7 | 1 | 250 | 2 |
|  | Библиотека | л/сут | 7 | 1 | 250 | 2 |
|  | Дом культуры | л/сут | 6 | 200 мест | 106 | 127 |
|  | Баня: всего (по счетч.) |  |  |  |  | 1650 |
|  | В том числе: холодн. вод-е | м3/мес | 60 |  | 11 | 660 |
|  | Горячее вод-е | м3/мес | 90 |  | 11 | 990 |
|  | Итого |  |  |  |  | 3986 |
| 3 | Прочие предприятия |  |  |  |  |  |
|  | ПСХК «Богородицкое» всего: |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: общежитие | 1чел/мес | 1,520 | 9 | 12 | 164 |
|  | Магазин | л/сут | 185 | 1 | 365 | 68 |
|  | Контора | л/сут | 7 | 8 | 250 | 14 |
|  | Заправка двигателей всего |  |  |  |  | 67 |
|  | Трактор МТЗ-80 | л/сут |  |  |  | 45 |
|  | Трактор ЮМЗ-80 | л/сут |  |  |  | 9 |
|  | Автомобиль ГАЗ-63 | л/сут |  |  |  | 6 |
|  | Автомобиль «Молоко» | л/сут |  |  |  | 7 |
|  | Смоленское райпо маг №34 | л/сут | 185 | 1 | 365 | 68 |
|  | ООО «Коммун системы «Козинское» | л/сут | 7 | 8 | 250 | 14 |
|  | ИП Зайков всего (по счетчику) |  |  |  |  | 2400 |
|  | В том числе: холодная вода | м3 | 140 |  | 12 | 1680 |
|  | Горячая вода | м3 | 60 |  | 12 | 720 |
|  | ИП Фролов Д.А. (по счетчику) | м3 | 12 |  | 12 | 144 |
|  | ИП Макаров В.М. (по счетчику) | м3 | 50 |  | 12 | 600 |
|  | ООО «Богородицкое» | м3 | 50 |  | 12 | 600 |
|  | Итого |  |  |  |  | 4139 |
|  | Всего |  |  |  |  | 91775 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  | Население |  |  |  |  | 83650 |
|  | Из него покупка |  |  |  |  | 10988 |
|  | Бюджетные организации |  |  |  |  | 3986 |
|  | Прочие предприятия |  |  |  |  | 4139 |

Всего водопотребление объектами Козинского сельского поселения на 2013-2014 год составляет - 93075,0 куб.м.

В том числе:

- Население – 84950,0 куб.м.

- Бюджетные организации – 3986,0 куб.м.

- Организации – 4139,0 куб.м.

| Таблица 8 Расчет необходимой валовой выручки по ООО "Коммунальные системы ' Богородицкое" (дер. Богороднцкое Смоленского района) на услуги по водоснабжению на регулируемый период с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
| --- |
| №п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Принято Департаментом на 2015 год | На период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента |
| 1.1. | Производственные расходы | тыс.руб. | X | 2361.09 | 2135,81 | X | X | X | X |
| 11.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| 1.1.2. | Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | X | 1153,91 | 1138,84 | X | X | X | X |
|  | Оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | X | 886,26 | 874,69 | X | X | X | X |
|  | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | X | 267,65 | 264,16 | X | X | X | X |
| 1.1.3. | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | X | 1151,01 | 940.79 | X | X | X | X |
| 1.1.4. | Прочие производственные расходы | тыс.руб. | X | 56,17 | 56,17 | X | X | X | X |
| 1.2. | Ремонтные расходы | тыс.руб. | X | 383,11 | 359,57 | X | X | X | X |
| 1.2.1. | Расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | X | 383,11 | 359.57 | X | X | X | X |
| 1.2.2. | Расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | X | 0 | 0 | X | X | X | X |
| 1.2.3. | Расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | X | 0 | 0 | X | X | X | X |
|  | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | X | 0 | 0 | X | X | X | X |
|  | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | X | 0 | 0 | X | X | X | X |
| 1.3. | Цеховые расходы | тыс.руб. | X | 168,70 | 156,83 | X | X | X | X |
| 1.4. | Административные расходы | тыс.руб. | X | 0 | 0 | X | X | X | X |
| 1. | Операционные расходы | тыс.руб. | X | 2912,90 | 2652,21 | 3029,11 | 2777.97 | 3149,96 | 2871,56 |
| 2. | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | X | 237,05 | 415.33 | 247,76 | 446,44 | 258.91 | 478,35 |
| 3. | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | X | 289.78 | 300,67 | 300,42 | 313.14 | 311.58 | 326,20 |
| 3,1. | Расходы на оплату услуг по покупке воды | тыс.руб. | X | 226.35 | 220,78 | 236.99 | 230,95 | 248.15 | 242,02 |
| 3.2. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | X | 32,76 | 43.70 | 32,76 | 46,00 | 32,76 | 47,99 |
| 3.3. | Расходы на аренду | тыс.руб. | X | 30,67 | 36,19 | 30.67 | 36,19 | 30,67 | 36,19 |
| 3.4. | Выпадающие доходы | тыс.руб. | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 3254,00 | 3439,73 | 3368,20 | 3577,23 | 3537,55 | 3720,39 | 3676.11 |
| 11 | Амортизация | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 3254,00 | 3439,73 | 3368,20 | 3577,23 | 3537,55 | 3720,39 | 3676,11 |
|  | Индекс эффективности расходов | % | X | X | X | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
|  | Индекс потребительских цен | % | X | X | X | 5,80% | 5,80% | 5,50% | 5,50% |
|  | Индекс количества активов | % | X | X | X | 100% | 100% | 100% | 100% |

Таблица 9

| Долгосрочные параметры регулирования тарифов по ООО Коммунальные системы «Богородицкое» (дер. Богородицкое Смоленского района) на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
| --- |
| № пп | Наименование параметра | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 2652,21 | X | X |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | X | 1,0 | 3,0 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество перерывов в подаче воды | Ед./км | 0,38 | 0,37 | 0,36 |
| 4.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 |

| Таблица 10 Тарифы по ООО «Коммунальные системы «Богородицкое» (дер. Богородицкое Смоленского района) в сфере водоснабжения (холодная питьевая вода) на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
| --- |
| Периоды действия тарифов | Размер тарифа, руб./куб.м |
|  | НДС не облагается |
|  | население | прочие потребители |
| 2016 год |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 36,34 | 36,34 |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 38,71 | 38,71 |
| Рост тарифов в % (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) | 106,5 | 106,5 |
| 2017 год |  |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 38,71 | 38,71 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 40,29 | 40,29 |
| Рост тарифов в % (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года) | 104,1 | 104,1 |
| 2018 год |  |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 40,29 | 40,29 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 41,81 | 41,81 |
| Рост тарифов в % (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года) | 103,8 | 103,8 |

| Таблица 11 Расчет необходимой валовой выручки по СМУП "Горводоканал" (г. Смоленск) на услуги по водоснабжению (холодная питьевая вода) на регулируемый период с 01.01.2016 по 31.12.2018* |
| --- |
| №п/п | Наименование статей затрат | Ед из мер | Принято Департаментом на 2014 год | Принято Департаментом на 2015 год | На период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  |  | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента |
| 1.1. | Производственные расходы | Тыс.руб | X | X | 92203.39 | 96038.20 | X | X | X | X |
| 1.1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс руб. | X | X | 673,3 | 673.3 | X | X | X | X |
| 1.1.2. | Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс, руб. | X | X | 59457,91 | 60574,50 | X | X | X | X |
|  | Оплата труда производственного персонала | тыс.руб. | X | X | 45666.60 | 46524,19 | X | X | X | к |
|  | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб. | X | X | 13791,31 | 14050,31 | X | X | X | X |
| 1.1.3, | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | X | X | 32072.18 | 34790,4 | X | X | X | X |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на оплату труда административного персонала и отчисления на социальные нужды административного персонала | тыс.руб. | X | X | 23254.37 | 21942.59 | X | X | X | X |
|  | Оплата труда административного персонала | тыс.руб. | X | X | 17860,5 | 16852.99 | X | X | X | X |
|  | Отчисления на социальные нужды административного персонала | тыс.руб. | X | X | 5393,87 | 5089.60 | X | X | X | X |
| 1.1.4. | Прочие производственные расходы | тыс.руб. | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| 1.2. | Ремонтные оасходы | тыс.руб. | X | X | 33247.53 | 27847.53 | X | X | X | X |
| 1.2.1. | Расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | X | X | 2550,00 | 2550,00 | X | X | X | X |
| 1.2.2. | Расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | X | X | 18600,00 | 13200,00 | X | X | X | X |
| 1.2.3. | Расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | X | X | 12097,53 | 12097,53 | X | X | X | X |
|  | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | X | X | 9291,50 | 9291,50 | X | X | X | X |
|  | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | X | X | 2806.03 | 2806.03 | X | X | X | X |
| 1.3. | Цеховые расходы | тыс.руб. | X | X | 115358,49 | 110719,08 | X | X | X | X |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления на социальные нужды ремонтного | тыс.руб. | X | X | 77454,94 | 76928,15 | X | X | X | X |
|  | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | X | X | 59489,20 | 59084.60 | X | X | X | X |
|  | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | X | X | 17965,74 | 17843,55 | X | X | X | X |
| 1.4 | Административные расходы | тыс.руб. | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X |
| 1 5 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс.руб. | X | X | 5481.00 | 5481,00 | X | X | X | X |
| 1. | Операционные расходы | тыс.руб. | X | X | 246290,41 | 240085,81 | 256116,41 | 251470,70 | 266334,40 | 259995,50 |
| 2. | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | X | X | 191939,74 | 182641,68 | 201526,8 | 196319,24 | 210595,50 | 210352,66 |
| 3. | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | X | X | 15932,83 | 10850.53 | 17669,57 | 11889,04 | 19844,80 | 12006,68 |
| 3.1. | Расходы на оплату услуг по холодному водоснабжению | тыс.руб. | X | X | 3714,33 | 979,16 | 4112,67 | 1063,45 | 4774,4 | 1И 2,32 |
| 3.2. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс руб. | X | X | 12218,5 | 9871,37 | 13556,9 | 10825,59 | 15070,4 | 10894,36 |
| 3.3. | Расходы на компенсацию экономически обоснованных | тыс.руб, | X |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| I. | Текущие расходы | тыс.руб | 392325,80 | 402062,58 | 454162.98 | 433578,02 | 475312,78 | 459678,98 | 496774,70 | 482354,84 |
| II. | Амортизация | тыс.руб. | 14115.50 | 13103.40 | 11189,10 | 11274,10 | 6504,70 | 11274,10 | 5061,90 | 11189,10 |
| III. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 8333,38 | 10624.5 | 16297,00 | 9740,10 | 14088,00 | 3794,10 | 14088.00 | 3794,10 |
|  | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 414774,68 | 425790,48 | 481649,08 | 454592,22 | 495905,48 | 474747,18 | 515924,60 | 497338,04 |
|  | Индекс эффективности расходов | % | X | X | X | X | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 2,00% |
|  | Индекс потребительских цен | % | X | X | X | X | 4,00% | 5,80% | 4,00 | 6,50% |
|  | Индекс количества активов | % | X | X | X | X | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

* - Данные по СМУП «Горводоканал» приведены в целом для регулируемой организации, включая как г.Смоленск, так и другие сельские поселения (Козинское сельское поселение).

| Таблица 12 Долгосрочные параметры регулирования тарифов по СМУП «Горводоканал» (г. Смоленск) на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018* |
| --- |
| № пп | Наименование параметра | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 240085,80 | X | X |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | X | 1,0 | 2,0 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. | 9740,1 | 3794,10 | 3794,10 |
| 4. | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество перерывов в подаче воды | Ед./км | 2,72 | 2,68 | 2,42 |
| 4.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 23,13 | 22,95 | 22,92 |

*- - Данные по СМУП «Горводоканал» приведены в целом для регулируемой организации, включая как г.Смоленск, так и другие сельские поселения (Козинское сельское поселение).

Таблица 13

| Тарифы по СМУП «Горводоканал» (г. Смоленск) в сфере водоснабжения (холодная питьевая вода) на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
| --- |
| Периоды действия тарифов | Размер тариф, руб./куб.м |
|  | без НДС | с | НДС |
|  | население | прочие потребители | население | прочие потребители |
| 2016 год |  |  |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 17,57 | 17,57 | 20,73 | 20,73 |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 18,27 | 18,27 | 21,56 | 21,56 |
| Рост тарифов в % (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 2017 год |  |  |  |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 18,27 | 18,27 | 21,56 | 21,56 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 19,16 | 19,16 | 22,61 | 22,61 |
| Рост тарифов в % (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года) | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
| 2018 год |  |  |  |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 19,16 | 19,16 | 22,61 | 22,61 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 20,05 | 20,05 | 23,66 | 23,66 |
| Рост тарифов в % (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года) | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |

## 1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения

В Козинском сельском поселении централизованная система отведения есть в следующих населенных пунктах: Богородицкое, Киселевка, Новосельцы, Тепличный Комбинат №1, Алтуховка (ул. 70 лет Победы).

Остальные населённые пункты сельского поселения централизованной системы водоотведения не имеют и оборудованы выгребами.

Ниже в таблице приведена производственная программа ООО «Коммунальные системы «Козинское» на услуги по водоотведению на 2013-2014 год, а также ООО "Коммунальные системы "Богородицкое" на 2016-2018г, СМУП «Горводоканал» на 2016-2018г.

Таблица 14

Производственная программа ООО «Коммунальные системы «Козинское» на услуги по водоотведению на период регулирования с 01.07.2013 по 30.06.2014

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс.м3 | 67,960 |
| 2. | Объем стоков, переданных на очистку другим предприятиям | тыс.м3 | 11,175 |
| 3. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс.м3 | 56,785 |
| 4. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс.м3 | 67,960 |
| 4.1. | населению | тыс.м3 | 60,797 |
| 4.2. | бюджетным потребителям | тыс.м3 | 3,840 |
| 4.3. | прочим потребителям | тыс.м3 | 3,323 |

Рис. 3. Распределение отведенных стоков по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным основным потребителем является население – 89 %.

| Таблица 15 Объем отпуска сточных вод по ООО "Коммунальные системы "Богородицкое" (дер. Богородицкое Смоленского района) на регулируемый период с 01.01.2015 по 31.12.2018 |
| --- |
| №п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Принято Департаментом на 2015 год | На период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента |
| 1. | Объем принятых сточных вод | тыс.м3 | 62,96 | 63,08 | 62,96 | 63,08 | 62,96 | 63,08 | 62,96 |
| 11. | Хозяйственные нужды организации | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | По абонентам: | тыс.м3 | 62,96 | 63,08 | 62,96 | 63,08 | 62,96 | 63,08 | 62,96 |
| 1.2.1. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | от собственных абонентов всего, в том числе: | тыс.м3 | 62,96 | 63,08 | 62,96 | 63,08 | 62,96 | 63,08 | 62,96 |
| 1.2.2.1. | от населения | тыс.м3 | 54,33 | 55,32 | 54,33 | 55,32 | 54,33 | 55,32 | 54,33 |
| 1.2.2.2. | от бюджетных потребителей | тыс.м3 | 3,84 | 3,93 | 3,84 | 3,93 | 3,84 | 3,93 | 3,84 |
| 1.2.2.3. | от прочих потребителей | тыс.м3 | 4,79 | 3,82 | 4,79 | 3,82 | 4,79 | 3,82 | 4,79 |
| 2. | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.м3 | 62,96 | 63,08 | 62,96 | 63,08 | 62,96 | 63,08 | 62,96 |
| 2.1. | На собственные очистные сооружения | тыс.м3 | 52,53 | 52,46 | 52,53 | 52,46 | 52.53 | 52,46 | 52,53 |
| 2,2. | Другим организациям | тыс.м3 | 10,43 | 10,62 | 10,43 | 10,62 | 10,43 | 10,62 | 10,43 |
| 3. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс.м3 | 52,53 | 52,46 | 52,53 | 52,46 | 52,53 | 52,46 | 52,53 |
| 4. | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс.м3 | 52,53 | 52,46 | 52,53 | 52,46 | 52,53 | 52,46 | 52,53 |
| 5 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % |  |  |  |  |  | 0,2% | 0,0% |

| Таблица 16 Объем отпуска сточных вод по СМУП "Горводоканал" (г. Смоленск) на peгулируемый период с 01.01.2016 по 31.12.2018* |
| --- |
| п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Принято Департаментом на 2014 год | Принято Департаментом на 2015 год | На период регулирования с 01 01.2016 по 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  |  | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента |
| 1. | Объем принятых сточных вод | тыс.м3 | 26797,80 | 25377,67 | 23020,70 | 24576,27 | 23020,70 | 24576,27 | 23020,70 | 24576,27 |
| 1.1. | Хозяйственные нужды организации | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | По абонентам: | тыс.м3 | 26797,80 | 25377,67 | 23020,70 | 24576,27 | 23020,70 | 24576,27 | 23020,70 | 24576,27 |
| 1.2.1. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м3 | 114,10 | 131,47 | 0,00 | 131,47 | 0,00 | 131,47 | 0,00 | 131,47 |
| 1.2.2. | от собственных абонентов всего, в том числе: | тыс.м3 | 26683,70 | 25246,20 | 23020,70 | 24444,80 | 23020,70 | 24444,80 | 23020,70 | 24444,80 |
| 1.2.2.1. | от населения | тыс.м3 | 19857,50 | 18574,00 | 16531,40 | 17955,50 | 16531,40 | 17955,50 | 16531,40 | 17955,50 |
| 1.2.2.2. | от бюджетных потребителей | тыс.м3 | 3381,20 | 3273,30 | 3243,70 | 3243,70 | 3243,70 | 3243,70 | 3243,70 | 3243,70 |
| 1.2.2.3. | от прочих потребителей | тыс.м3 | 3 445,00 | 3 398,90 | 3245,60 | 3245,6 | 3245,60 | 3245,6 | 3245,60 | 3245,6 |
| 2. | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.м3 | 26797,80 | 25377,67 | 23020,70 | 24576,27 | 23020,70 | 24576,27 | 23020,70 | 24576,27 |
| 2.1. | На собственные очистные сооружения | тыс.м3 | 26719,90 | 25297,17 | 22934,70 | 24497,17 | 22934,70 | 24497,17 | 22934,70 | 24497,17 |
| 2.2. | Другим организациям | тыс.м3 | 77,90 | 80,50 | 86,00 | 79,10 | 86,00 | 79,10 | 86,00 | 79,10 |
| 3. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс.м3 | 26797,80 | 25377,67 | 23020,70 | 24576.27 | 23020,70 | 24576,27 | 23020,70 | 24576,27 |
| 4. | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс.м3 | 26797,80 | 25377,67 | 23020,70 | 24576,27 | 23020,70 | 24576,27 | 23020,70 | 24576,27 |
| 5. | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % |  | -5,3% | -9,29% | -3,16% | 0% | 0% | 0% | 0% |

*-* - Данные по СМУП «Горводоканал» приведены в целом для регулируемой организации, включая как г.Смоленск, так и другие сельские поселения (Козинское сельское поселение).

Основные экономические характеристики предприятия ООО «Коммунальные системы «Козинское»  на 2013-2014г, а также ООО "Коммунальные системы "Богородицкое" на 2016-2018г, СМУП «Горводоканал» на 2016-2018г. представлены в следующих таблицах.

Таблица 17

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на водоотведение ООО «Коммунальные системы «Козинское» на период регулирования (с 01.07.2013 по 30.06. 2014)

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | тыс.руб. | 336,93 |
| 2. | Оплата труда | тыс.руб. | 577,92 |
| 3. | Страховые взносы | тыс.руб. | 174,53 |
| 4. | Аренда основных средств | тыс.руб. | 646,25 |
| 5. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс.руб. | 21,48 |
| 6. | Услуги по очистке стоков и утилизация сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями | тыс.руб. | 137,56 |
| 7. | Материалы | тыс.руб. | 104,99 |
| 8. | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 137,41 |
| 9. | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 729,38 |
| 10. | Налоги и сборы | тыс.руб. | 28,95 |
| 11. | Себестоимость | тыс.руб. | 2895,40 |
| 12. | Прибыль | тыс.руб. | 0,00 |
| 13. | Выпадающие расходы | тыс.руб. | 0,00 |
| 14. | Объем финансовых потребностей | тыс.руб. | 2895,40 |
| 15. | Объем пропущенных сточных вод | тыс.м3 | 67,96 |
| 16. | Тариф | руб/м3 | 42,60 |

Рис. 4  Распределение затрат в системе водоотведения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

1. Оплата труда – 20 %,

2. Общеэксплуатационные расходы – 24 %,

3. Аренда основных средств – 22 %,

4. Электроэнергия – 12 %,

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на водоотведение для ООО «Коммунальные системы «Козинское» на 2014 г.

| Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается), руб./куб.м. |
| --- | --- |
|  | с 01.07.2013 г. по 30.06.2014 г. |
| Услуги по водоотведению - население - прочие потребители | 42,60 42,60 |

Всего водоотведение объектами в Козинском сельском поселении составляет - 67960,0 куб.м.

В том числе:

- Население – 60797,0 куб.м.

- Бюджетные потребители – 3840,0 куб.м.

- Прочие потребители – 3323,0 куб.м.

| Таблица 18 Расчет необходимой валовой выручки по ООО "Коммунальные системы "Богородицкое" (дер. Богородицкое Смоленского района) на услуги на регулируемый период с 01.01.2016 по 31.12.2018 по водоотведению |
| --- |
| №п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Принято Департаментом на 2015 год | На период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента |
| 1.1. | Производственные расходы | тыс.руб. | X | 2145,71 | 2064,33 | X | X | X | X |
| 1,1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | X | 0 | 0 | X | X | X | X |
| 1.1.2. | Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | X | 1096,61 | 1082,53 | X | X | X | X |
|  | Оплата труда производственного персонала | тыс.руб. | X | 842,25 | 831,44 | X | X | X | X |
|  | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | X | 254,36 | 251,09 | X | X | X | X |
| 1.1.3. | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | X | 1049,10 | 860,83 | X | X | X | X |
| 1.1.4. | Прочие производственные расходы | тыс.руб. | X | 0,00 | 120,98 | X | X | X | X |
| 1.2. | Ремонтные расходы | тыс.руб. | X | 290,14 | 240,63 | X | X | X | X |
| 1.2.1. | Расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | X | 290,14 | 240,63 | X | X | X | X |
| 1.2.2. | Расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | X | 0 | 0 | X | X | X | X |
| 1.2.3. | Расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | X | 0 | 0 | X | X | X | X |
|  | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | X | 0 | 0 | X | X | X | X |
|  | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | X | 0 | 0 | X | X | X | X |
| 1.3 | Цеховые расходы | тыс.руб. | X | 116,61 | 144,54 | X | X | X | X |
| 1.4. | Административные расходы | тыс.руб. | X | 0 | 0 | X | X | X | X |
| 1. | Операционные расходы | тыс.руб. | X | 2552,46 | 2449,51 | 2654,30 | 2565,66 | 2760,19 | 2652,09 |
| 2. | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | X | 1089,61 | 406,15 | 1139,75 | 436,56 | 1191,82 | 467,99 |
| 3. | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | X | 332.65 | 195,41 | 346,68 | 204,07 | 361,37 | 213,41 |
| 3.1. | Расходы на оплату услуг по покупке воды | тыс.руб. | X | 161,08 | 154,32 | 168,61 | 161,43 | 176,58 | 169,50 |
| 3.2. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | X | 162.61 | 30,51 | 169,11 | 32,06 | 175,83 | 33,34 |
| 3.3. | Расходы на аренду | тыс.руб. | X | 8,96 | 10,58 | 8,96 | 10,58 | 8,96 | 10,58 |
| 3.4. | Выпадающие доходы | тыс.руб. | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Текущие расходы | тыс.руб. | 2977,84 | 3974,72 | 3051,06 | 4140,73 | 3206,29 | 4313,38 | 3333,50 |
| 11 | Амортизация | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 2977,84 | 3974,72 | 3051,06 | 4140,73 | 3206,29 | 4313,38 | 3333,50 |
|  | Индекс эффективности расходов | % | X | X | X | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
|  | Индекс потребительских цен | % | X | X | X | 5,80% | 5,80% | 5,50% | 5,50% |
|  | Индекс количества активов | % | X | X | X | 100% | 100% | 100% | 100% |

Таблица 19

| Долгосрочные параметры регулирования тарифов по ООО «Коммунальные системы «Богородицкое» (дер. Богородицкое Смоленского района) на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
| --- |
| № пп | Наименование параметра | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 2449,51 | х | X |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | X | 1,0 | 3,0 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество аварий и засоров | Ед./км | 1,30 | 1,29 | 1,28 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод. | кВтч/куб.м | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод. | кВтч/куб.м | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

| Таблица 20 Тарифы по ООО «Коммунальные системы «Богородицкое» (дер. Богородицкое Смоленского района) в сфере водоотведения на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
| --- |
| Периоды действия тарифов | Размер тарифа, руб./куб.м |
|  | НДС не облагается |
|  | население | прочие потребители |
| 2016 год |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 47,29 | 47,29 |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 49,62 | 49,62 |
| Рост тарифов в % (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) | 104,9 | 104,9 |
| 2017 год |  |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 49,62 | 49,62 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 52,22 | 52,22 |
| Рост тарифов в % (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года) | 105,2 | 105,2 |
| 2018 год |  |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 52,22 | 52,22 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 53,66 | 53,66 |
| Рост тарифов в % (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года) | 102,8 | 102,8 |

## Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана сельского поселения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направления развития водоснабжения сельского поселения

Проектом генплана на перспективу предлагается проведение поисково-оценочных работ с целью выявления месторождений подземных вод, способных  обеспечить стабильное водоснабжение поселения.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

В большинстве населенных пунктов необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Направление в развитии пожаротушения

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

- Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

- Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

## Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

## 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 21

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды, м3 | Подано воды в сеть, м3 | Потери воды, м3 | Отпущено воды всего, м3 | Расход воды на нужды предприятия, м3 | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |
| ООО «Коммунальные системы «Козинское» | 2014 год | вода питьевого качества | 93075,0 | 93075,0 |  | 93075,0 |  | 93075,0 | 3986,0 | 84950,0 | 4139,0 |
| ООО «Коммунальные системы «Богородицкое» | 2015 год | вода питьевого качества | 79120,00 | 89550,00 |  | 89550,00 |  | 89550,00 | 3990,00 | 81950 | 3610 |
| ООО «Коммунальные системы «Богородицкое» | 2016 год | вода питьевого качества | 79120,00 | 89550,00 |  | 89550,00 |  | 89550,00 | 3990,00 | 81950 | 3610 |
| СМУП «Горводоканал»* | 2014 год | вода питьевого качества | 35887150 | 36059240 | 8331690 | 26980950 | 746600 | 26980950 | 2780800 | 20925030 | 3205000 |
|  | 2015 год | вода питьевого качества | 34063550 | 34244630 | 7901280 | 25488000 | 855330 | 25488000 | 2768800 | 19358600 | 3290500 |
|  | 2016 год | вода питьевого качества | 34156370 | 34248670 | 7901300 | 25364600 | 982800 | 25364600 | 2722500 | 19278400 | 3293600 |

* - Данные по СМУП «Горводоканал» приведены в целом для регулируемой организации, включая как г.Смоленск, так и другие сельские поселения (Козинское сельское поселение).

Из приведенных выше данных, следует, что фактически часть приобретенной воды будет оплачиваться по установленным счетчикам. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

В следующей таблице приведен прогноз потребления воды в Козинском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятый в соответствии с документами территориального планирования.

Исходя из полученных данных, ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 22

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды, м3 | Подано воды в сеть, м3 | Потери воды, м3 | Отпущено воды всего, м3 | Расход воды на нужды предприятия, м3 | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |
| ООО «Коммунальные системы «Богородицкое» | 2017 год | вода питьевого качества | 79120,00 | 89550,00 |  | 89550,00 |  | 89550,00 | 3990,00 | 81950 | 3610 |
|  | 2018 год | вода питьевого качества | 79120,00 | 89550,00 |  | 89550,00 |  | 89550,00 | 3990,00 | 81950 | 3610 |
| СМУП «Горводоканал»* | 2017 год | вода питьевого качества | 34075400 | 34167700 | 7820300 | 25364600 | 982800 | 25364600 | 2722500 | 19278400 | 3293600 |
|  | 2018 год | вода питьевого качества | 34060900 | 34153200 | 7805800 | 25364600 | 982800 | 25364600 | 2722500 | 19278400 | 3293600 |
| Козинское сельское поселение | 2028 год | вода питьевого качества | 644400,0 | 644400,0 |  | 644400,0 |  | 644400,0 | 3986,0 | 636275,0 | 4139,0 |

* - Данные по СМУП «Горводоканал» приведены в целом для регулируемой организации, включая как г.Смоленск, так и другие сельские поселения (Козинское сельское поселение).

## 3.2 Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Таблица 23

Баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего, м3 | Хозяйственные нужды предприятия, м3 | По категориям потребителей, м3 | Пропущено через собственные ОС, м3 | Передано сточных вод другим канализациями, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |
| ООО «Коммунальные системы «Козинское» | 2014 год | 67960,0 | - | 67960,0 | 3840,0 | 60797,0 | 3323,0 |  | 56785,0 | 11175,0 | 11175,0 |
| ООО «Коммунальные системы «Богородицкое» | 2015 год | 62960,00 | - | 62960,00 | 3840,0 | 54330,00 | 4790,00 |  | 52530,00 | 10430,00 | 10430,00 |
|  | 2016 год | 62960,00 | - | 62960,00 | 3840,0 | 54330,00 | 4790,00 |  | 52530,00 | 10430,00 | 10430,00 |
| СМУП «Горводоканал»* | 2014 год | 26797800,00 | - | 26797800,00 | 3381200 | 19857500 | 3445000 |  | 26719900 | 77900,00 | 77900,00 |
|  | 2015 год | 25377670,00 | - | 25377670,00 | 3273300 | 18574000 | 3398900 |  | 25297170 | 80500,00 | 80500,00 |
|  | 2016 год | 24576270,00 | - | 24576270,00 | 3243700 | 17955500 | 3245600 |  | 2449717 | 79100,00 | 79100,00 |

* - Данные по СМУП «Горводоканал» приведены в целом для регулируемой организации, включая как г.Смоленск, так и другие сельские поселения (Козинское сельское поселение).

Из приведенных данных, следует, все полученные стоки проходят через очистные сооружения.

В следующей таблице приведен прогноз поступления сточных вод в Козинском сельском поселении на основании демографической ситуации в регионе, принятой в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице показано распределение поступления сточных вод.

Исходя из полученных данных, ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

Таблица 24

Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего, м3 | Хозяйственные нужды предприятия, м3 | По категориям потребителей, м3 | Пропущено через собственные ОС, м3 | Передано сточных вод другим канализациями, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |
| ООО «Коммунальные системы «Богородицкое» | 2017 год | 62960,00 | - | 62960,00 | 3840,0 | 54330,00 | 4790,00 |  | 52530,00 | 10430,00 | 10430,00 |
|  | 2018 год | 62960,00 | - | 62960,00 | 3840,0 | 54330,00 | 4790,00 |  | 52530,00 | 10430,00 | 10430,00 |
| СМУП «Горводоканал»* | 2017 год | 24576270,00 | - | 24576270,00 | 3243700 | 17955500 | 3245600 |  | 2449717 | 79100,00 | 79100,00 |
|  | 2018 год | 24576270,00 | - | 24576270,00 | 3243700 | 17955500 | 3245600 |  | 2449717 | 79100,00 | 79100,00 |
| Козинское сельское поселение | 2028 год | 462533,0 |  | 462533,0 | 3840,0 | 455370,0 | 3323,0 |  | 462533,0 |  |  |

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения сельского населения области питьевой водой нормативного качества выполняются работы по строительству, реконструкции и ремонту скважин и водопроводных сетей в населенных пунктах.

На расчётный период:

- разведка подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

- произвести строительство водопроводных сетей в д. Горяны, д. Мокрятчино;

- определить соответствие (несоответствие) качества забираемой питьевой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора требованиям СанПиН 2.1.41074-01;

- разработать систему мер в отношении бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

Таблица 25

Перечень объектов по подключению к СМУП «Горводоканал» за период 2014-2016 год (согласно Постановления Администрации г.Смоленска 27.03.2015 №514-адм)

| № п/п | Застройщик | Наименование объекта | Запрашиваемые объемы | Сроки ввода в эксплуатацию, год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водоснабжение | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | ООО «Новое пространство» | Два 120 квартирных жилых дома (первый пусковой комплекс), два 80 квартирных жилых дома (второй пусковой комплекс), три 120 квартирных жилых дома (третий пусковой комплекс) в д.Киселевка Смоленского района | 437 куб.м./сут |  |  |  | первый пусковой комплекс – ввод в эксплуатацию, второй пусковой комплекс – в стадии строительства, третий пусковой комплекс – планируемая застройка |
| 2 | ООО «Никольские ворота-2000» | Четыре проектируемых 3-этажный 36 квартирных жилых дома по адресу д.Киселевка 2-ой микрорайон дома 3,4,5,6 (строительные) Смоленской области Смоленского района | 38,640 куб.м/сут |  |  |  |  |
|  |  | Два проектируемых 5-этажных жилых дома №4,5 (строительные) Смоленской области Смоленского района Козинское с/п, д.Киселева | 37,800 куб.м/сут |  | VI кв | VI кв |  |
|  | ЗАО «Смолстром-сервис» | 144 квартирный жилой дом №4 (по генплану) в проектируемом мк. Алтуховка юго-западнее ул.Рыленкова мк.Киселевка | - |  |  |  |  |
|  |  | Жилые дома квартала застройки Смоленский район окраина д.Новосельцы | - | VI кв |  | VI кв |  |
|  |  | 180 квартирный жилой дом №6 (по генплану) в проектируемом мк.Алтуховка юго-западнее ул.Рыленкова |  |  |  | VI кв |  |
|  | Шукалова Ж.И., Мишина М.В. | Нежилое помещение (офис) цокольный этаж по адресу Смоленская область, Смоленский район, с/п Козинское, д.Киселевка, ул.Раздольная д.9 | 0,31 куб.м./сут |  |  |  |  |
|  |  | помещение (офис) цокольный этаж по адресу Смоленская область, Смоленский район, с/п Козинское, д.Киселевка, ул.Раздольная д.11 | 0,31 куб.м./сут |  |  |  |  |
|  |  | помещение (офис) цокольный этаж по адресу Смоленская область, Смоленский район, с/п Козинское, д.Киселевка, ул.Раздольная д.12 | 0,31 куб.м./сут |  |  |  |  |
|  |  | помещение (офис) цокольный этаж по адресу Смоленская область, Смоленский район, с/п Козинское, д.Киселевка, ул.Раздольная д.7 | 0,31 куб.м./сут |  |  |  |  |
|  | Галькевич Е.О. | Нежилое помещение №3 цокольный этаж (магазин продовольственных товаров) по адресу Смоленская область, Смоленский район, с/п Козинское, д.Киселевка, ул.Раздольная д.3 | 0,46 куб.м./сут |  |  |  |  |
|  | ООО «Контакт» | Пять трех этажных двадцати шести квартирных жилых дома с нежилыми помещениями в цокольном этаже в д.Киселевка | 63,298 куб.м/сут | VI кв | VI кв | VI кв |  |
|  |  | Три 4 этажных 35 квартирных жилых дома в д.Киселевка | 56,96 куб.м/сут | VI кв | VI кв | III кв |  |

Строительство новых водопроводных сетей.

Согласно Программе модернизации системы водоснабжения Козинского сельского поселения предполагается строительство новых водопроводных сетей: 1,7 км в д. Горяны, 1,0 км в д. Мокрятчино.

Таблица 26

Производственная программа ООО «Коммунальные системы «Богородицкое»  (дер. Богородицкое Смоленского района) в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

| Наименование мероприятия | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирова ния всего | в том числе: | Объем финансиро вания всего | в том числе: | Объем финансиро вания всего | в том числе: |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Замена участка сети | 29,0 | - | - | 29,0 | - | 14,87 | - | - | 14,87 | - | 32,0 | - | - | 32,0 | - |
| ИТОГО: | 29,0 | - | - | 29,0 | - | 14,87 | - | - | 14,87 | - | 32,0 | - | - | 32,0 | - |

## 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Схемой предполагается следующие мероприятия по модернизации схемы водоотведения.

Первоочередные мероприятия:

- Строительство очистных сооружений и канализационной насосной станции в д. Богородицкое.

- Строительство новых канализационных сетей в д. Богородицкое, д. Новосельцы;

- Проведение мероприятий по снижению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами.

- Канализование проектируемых объектов соцкультбыта.

Установка современных очистных сооружений

Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади необходимо произвести установку современных очистных сооружений в д. Богородицкое производительностью 1000 куб.м/сутки.

Метод биохимической очистки сточных вод активным илом заключается в переработке скоплениями аэробных микроорганизмов органических загрязнений при их частичной или полной минерализации, в присутствии кислорода, подаваемого в аэротэнк, и последующим разделением прореагировавшей смеси. Условно, принято разделять весь процесс очистки на два периода: период биологического созревания и период стационарного биохимического окисления.

В период биологического созревания в аэробных условиях с активным илом развивается оптимальное количество активного ила, адаптированного применительно к этому режиму работы установки, количеству и качеству сточной воды.

В период стационарного процесса работы очистных установок с аэрацией, обычно, различают четыре фазы работы активного ила.

Первая фаза:

Биосорбция органического вещества хлопьями активного ила. 
Происходит интенсивный прирост биомассы активного ила и резкое снижение концентрации органических загрязнений за счет биосорбции органических загрязнений активным илом. Продолжительность фазы биосорбции не превышает 30 минут.

Вторая фаза:

Биохимическое окисление органических веществ хлопьями активного ила. Происходит дальнейший прирост биомассы активного ила и снижение концентрации органических загрязнений за счет декарбонизации. Продолжительность фазы биохимического окисления около 1 часа. 
Рассмотрим процессы, протекающие в фазе биохимического окисления, подробнее.

Как известно, биохимическую очистку сточных вод осуществляют главным образом микробы. Микробы не имеют специальных органов пищеварения, поэтому все необходимые для их жизнедеятельности вещества попадают в клетку через мельчайшие поры клеточной оболочки (мембраны). Эти поры настолько малы, что для проникновения через них вещества должны быть предварительно подготовлены, т.е. предварительно размельчены до молекулярного состояния и частично превращены в более простые соединения в окружающем их растворе. Для этого в процессе эволюции у микроорганизмов выработалась способность выделять в окружающую среду гидролитические экзоферменты (эктоферменты), которые и подготавливают содержащиеся в ней сложные вещества к усвоению микробной клеткой.

Другая группа ферментов, называемая от эндоферменты, в отличие экзоферментов, действует внутри микробной клетки. Эндоферменты способствуют усвоению питательных веществ клеткой. Как только питательные вещества попадают в клетку, эндоферменты сразу же перерабатывают их в вещество протоплазмы клетки.

Каждый из вырабатываемых ферментов имеет свою цель. Одни из них действуют на белки, вторые на жиры, третьи на углеводы. 
Вся совокупность биохимических процессов, протекающих при очистке сточных вод, очень сложна, однако схематически их можно представить следующим образом.

Углеводы в аэробных условиях подвергаются изменениям, которые показаны на рисунке. Кроме того, незначительная часть моносахаридов идет для синтеза гликогена в микробных клетках, хотя большая часть в процессе эндогенного дыхания микробной клетки окисляется (попросту сгорает). Весь процесс окисления углеродсодержащих веществ в аэробных условиях носит название декарбонизации сточных вод.

Третья фаза:

Синтез клеточного вещества активного ила из оставшихся органических веществ сточной воды за счет энергии, освободившейся во второй фазе.

Количество органического субстрата, переходящего в новые клетки, составляет приблизительно 65%. Эта фаза отличается от предыдущих относительным постоянством массы активного ила, она протекает до тех пор, пока не будет исчерпано все органическое вещество, предварительно накопленное клеткой микроорганизмов ила. Суммарная продолжительность этой фазы в аэротенке и регенераторе составляет в стационарном процессе около 20 часов.

Одним из органогенов, элементом необходимым для развития любого микроорганизма, является азот. В связи с этим на практике огромное значение имеет биохимический распад белков.

Распад белка в аэробных условиях можно представить следующим образом. Белковые молекулы под влиянием ферментов, выделяемых микроорганизмами, расщепляются на ряд более простых веществ. Этот распад происходит через альбумозы и пептоны до аминокислот. Часть аминокислот используется как строительный материал размножающимися микроорганизмами активного ила, а часть подвергается дезаминированию с образованием аммиака, воды и СО2. В аэробных условиях образующийся аммиак растворяется в воде, образуя гидрат окиси аммония, который, в свою очередь, связывается с углекислотой, образуя углекислый аммоний.

Однако стоит отметить, что большая часть аминокислот, образовавшихся из белков сточных вод при их расщеплении, используется как строительный и энергетический материал для биосинтеза клеток микроорганизмов активного ила.

Четвертая фаза:

Эндогенное дыхание или окисление клеточного вещества активного ила. Эта фаза характеризуется уменьшением биомассы активного ила. Органические вещества клеток биомассы подвергаются эндогенному окислению до конечных продуктов NН3, СО2, Н2O, что приводит к уменьшению общей массы ила. Эта фаза начинается после 20-24 часов аэрации активного ила и заканчивается через 2-3 суток.

Из азота, использованного как строительный материал для синтеза активного ила, при биохимическом окислении, образуется, в конечном счете, углекислый аммоний. Этот процесс наглядно отображен на рисунке. 
Следует особо отметить, что жиры мало и медленно подвергаются биохимическим процессам разложения, и их биохимическое окисление происходит именно в этой фазе.

Дальнейшая очистка сточных вод.

Азотсодержащие органические вещества попадают в сточную воду не только в виде белка, но и в виде продуктов обмена, в частности мочевины. Образующийся углекислый аммоний при дезаминировании, самоокислении активного ила, при гидролизе мочевины и других продуктов азотистого обмена в дальнейшем подвергается биохимическому окислению при помощи аэробных бактерий.

Этот процесс, получивший название нитрификации, осуществляется в две фазы.

Первая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитриты) кокковыми бактериями из рода B.Nitrosomonas.

Вторая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитраты) бактериями из рода B.Nitrobaster.

Таким образом, азотная кислота в виде минеральных солей (нитратов) является конечным продуктом окисления белковых веществ и продуктов их обмена в животных и растительных организмах. В связи с этим по количеству нитратов судят об успешности и полноте процесса биохимического окисления. Процесс нитрификации связан с выделением большого количества тепла, и поэтому играет немаловажную роль при эксплуатации сооружений биохимической очистки в зимний период.

Следует отметить, что кроме этого во время нитрификации происходит накопление кислорода, который далее будет использован для биохимического окисления органических безазотистых веществ, когда полностью израсходован для этого процесса весь свободный (растворенный в воде) кислород.

Далее следует процесс денитрификации, под денитрификацией, в широком смысле слова, понимается процесс восстановления микроорганизмами солей азотной кислоты (нитратов) независимо от того, образуются ли при этом соли азотистой кислоты, низшие окислы азота, аммиак или свободный азот.

Так в щелочной среде и при свободном доступе кислорода восстановительный процесс не идет дальше солей азотистой кислоты, в кислой среде и при затрудненном доступе кислорода восстановление идет до аммиака.

Денитрификацией, в более узком смысле, называют разложение азотнокислых или азотистокислых солей с выделением свободного азота. Не имея свободного кислорода или располагая им в ограниченном количестве, денитрифицирующие бактерии получают его при расщеплении солей азотной или азотистой кислоты, одновременно окисляя им же безазотные органические соединения, получая при этом энергию необходимую для инициирования реакции.

Внешне процесс денитрификации характеризуется обильным выделением газов, состоящих, как правило, из смеси азота и углекислого газа, иногда с примесью закиси азота. Источником энергии для денитрифицирующих бактерий служат органические соединения, поступающие со стоком.

Хотя цикл развития активного ила происходит по тем же фазам и стадиям, по которым развиваются «чистые» бактериальные культуры, однако развитие активного ила имеет ряд особенностей, к которым в первую очередь относят низкую скорость отмирания активного ила. По некоторым данным установлено, что отмирание активного ила происходит в 17 раз медленнее, чем его прирост, что очевидно обусловлено его отменной адаптацией.

Строительство канализационной насосной станции.

Согласно Программе модернизации системы водоотведения Козинского сельского поселения предполагается строительство канализационной насосной станции в д. Богородицкое производительностью 45 м3/ч.

Строительство новых канализационных сетей.

Согласно Программе модернизации системы водоотведения Козинского сельского поселения предполагается строительство новых канализационных сетей: 3,0 км в д. Богородицкое, 1,2 км в д. Новосельцы.

Таблица 27

Перечень объектов по подключению к СМУП «Горводоканал» за период 2014-2016 год (согласно Постановления Администрации г.Смоленска 27.03.2015 №514-адм)

| № п/п | Застройщик | Наименование объекта | Запрашиваемые объемы | Сроки ввода в эксплуатацию, год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водоотведения | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | ООО «Новое пространство» | Два 120 квартирных жилых дома (первый пусковой комплекс), два 80 квартирных жилых дома (второй пусковой комплекс), три 120 квартирных жилых дома (третий пусковой комплекс) в д.Киселевка Смоленского района | 437 куб.м./сут |  |  |  | первый пусковой комплекс – ввод в эксплуатацию, второй пусковой комплекс – в стадии строительства, третий пусковой комплекс – планируемая застройка |
| 2 | ООО «Никольские ворота-2000» | Четыре проектируемых 3-этажный 36 квартирных жилых дома по адресу д.Киселевка 2-ой микрорайон дома 3,4,5,6 (строительные) Смоленской области Смоленского района | 38,640 куб.м/сут |  |  |  |  |
|  |  | Два проектируемых 5-этажных жилых дома №4,5 (строительные) Смоленской области Смоленского района Козинское с/п, д.Киселева | 37,800 куб.м/сут |  | VI кв | VI кв |  |
|  | ЗАО «Смолстром-сервис» | 144 квартирный жилой дом №4 (по генплану) в проектируемом мк. Алтуховка юго-западнее ул.Рыленкова мк.Киселевка | 153,660 куб.м/сут |  |  |  |  |
|  |  | Жилые дома квартала застройки Смоленский район окраина д.Новосельцы | 198,120 куб.м/сут | VI кв |  | VI кв |  |
|  |  | 180 квартирный жилой дом №6 (по генплану) в проектируемом мк.Алтуховка юго-западнее ул.Рыленкова | 93,660 куб.м/сут |  |  | VI кв |  |
|  | Шукалова Ж.И., Мишина М.В. | Нежилое помещение (офис) цокольный этаж по адресу Смоленская область, Смоленский район, с/п Козинское, д.Киселевка, ул.Раздольная д.9 | 0,31 куб.м./сут |  |  |  |  |
|  |  | помещение (офис) цокольный этаж по адресу Смоленская область, Смоленский район, с/п Козинское, д.Киселевка, ул.Раздольная д.11 | 0,31 куб.м./сут |  |  |  |  |
|  |  | помещение (офис) цокольный этаж по адресу Смоленская область, Смоленский район, с/п Козинское, д.Киселевка, ул.Раздольная д.12 | 0,31 куб.м./сут |  |  |  |  |
|  |  | помещение (офис) цокольный этаж по адресу Смоленская область, Смоленский район, с/п Козинское, д.Киселевка, ул.Раздольная д.7 | 0,31 куб.м./сут |  |  |  |  |
|  | Галькевич Е.О. | Нежилое помещение №3 цокольный этаж (магазин продовольственных товаров) по адресу Смоленская область, Смоленский район, с/п Козинское, д.Киселевка, ул.Раздольная д.3 | 0,46 куб.м./сут |  |  |  |  |
|  | ООО «Контакт» | Пять трех этажных двадцати шести квартирных жилых дома с нежилыми помещениями в цокольном этаже в д.Киселевка | 63,298 куб.м/сут | VI кв | VI кв | VI кв |  |
|  |  | Три 4 этажных 35 квартирных жилых дома в д.Киселевка | 56,96 куб.м/сут | VI кв | VI кв | III кв |  |

Таблица 28

Производственная программа ООО «Коммунальные системы «Богородицкое»  (дер. Богородицкое Смоленского района) в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

| Наименование мероприятия |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансиро вания всего | в том числе: | Объем финансиро вания всего | в том числе: | Объем финансиро вания всего | в том числе: |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Замена труб канализации | 17,37 | - | - | 17,37 | - | 2,13 | - | - | 2,13 | - | 4,25 | - | - | 4,25 | - |
| ИТОГО: | 17,37 | - | - | 17,37 | - | 2,13 | - | - | 2,13 | - | 4,25 | - | - | 4,25 | - |

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Козинского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

## 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Для улучшения экологической ситуации в сельском поселении предлагается установка современных очистных сооружений.

Схемой  предусмотрено строительство очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод производительностью 1000 м³/сут.

Обеззараживание очищенных стоков производится ультрафиолетовой установкой.

## Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Определение ориентировочной стоимости строительства новых водопроводных сетей.

Согласно Программе модернизации системы водоснабжения Козинского сельского поселения предполагается строительство новых водопроводных сетей: 1,7 км в д. Горяны, 1,0 км в д. Мокрятчино. Необходимо произвести строительство водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить строительство 2,7 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 3,375 млн. руб. (1 км = 1,25 млн. руб.).

## 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Определение ориентировочной стоимости установки современных ОС типа БИОНИК

Из представленного прогноза развития поселения необходима установка ОС мощностью 1000 м3/сут. Для данного расхода сточных вод предлагается установка – БИОНИК 5000.

В стоимость выполнения мероприятия входит:

1. Стоимость установки БИОНИК 5000 – 30000 тыс. руб.

2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы (10-15 % - от стоимости оборудования) – 3000 тыс. руб.

3.  Стоимость СМР (25-30 % от стоимости работ) -  7500,0 тыс. руб.

4. Неучтенные расходы (10% от стоимости оборудования) – 3000 тыс. руб.

Итого – 43500,0 тыс. руб.

Таким образом, стоимость установки современных ОС в д. Богородицкое составит 43500,0 тыс.руб.

Определение ориентировочной стоимости строительства канализационной насосной станции.

Согласно Программе модернизации системы водоотведения Козинского сельского поселения предполагается строительство канализационной насосной станции в д. Богородицкое производительностью 45 м3/ч.

Необходимо произвести строительство КНС включительно до 2028 г. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 3438,9 тыс. руб. (1 м3/ч= 76,42 тыс. руб.).

Определение ориентировочной стоимости строительства канализационных сетей.

Необходимо произвести строительство канализационных сетей в д. Богородицкое, д. Новосельцы включительно до 2028 г. Необходимо выполнить строительство 4,2 км. сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 6510 тыс. руб. (1 км = 1,55 млн. руб.).

## Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения и водоотведения (ООО «Коммунальные системы Богородицкое», СМУП «Горводоканал»). Для улучшения данных показателей будут выполнены следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоснабжения и водоотведения - строительство водопроводных сетей, пожарных гидрантов, водоразборных колонок, строительство и реконструкция водопроводов, капитальный ремонт скважин, строительство очистных сооружений и канализационных сетей.

Таблица 29

| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения ООО «Коммунальные системы Богородицкое» |
| --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Количество перерывов в подаче воды | Ед./км | 0,38 | 0,37 | 0,36 |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 |

Таблица 30

| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения ООО «Коммунальные системы Богородицкое» |
| --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Количество аварий и засоров | Ед./км | 1,30 | 1,29 | 1,28 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод. | кВтч/куб.м | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод. | кВтч/куб.м | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

Таблица 31

| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения СМУП «Горводоканал» |
| --- |
| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Количество аварий и засоров | Ед./км | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод. | кВтч/куб.м | 0,4083 | 0,4083 | 0,4083 |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод. | кВтч/куб.м | 0,1612 | 0,1612 | 0,1612 |

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Козинского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.

# Text boxes

РАЗРАБОТАНО:

Генеральный директор

ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»

_____________________Тихонов Ю.В.

«____»_________________2016 г

МП